## Slide 1: Cilvēki un universālais dizains
Jurģis Briedis

## Slide 2: Funkcionālie traucējumi

## Slide 3
Redzes traucējumi
Vājredzīgs cilvēks
Neredzīgs cilvēks

## Slide 4
REDZES TRAUCĒJUMI
Dažādi informācijas nodošanas veidi, izmantojot audio informāciju, taktilo informāciju.
Taktilās kontroles iespējas (piemēram, cilvēki ar redzes traucējumiem nespēja izmantot skārienjutīgos ekrānus).
Piemērota lieluma, kontrasta, formas, apgaismojuma un skatīšanās attāluma ievērošana, veidojot vidi, tostarp norādes, apzīmējumi.
Ja informācijas nodošana balstās uz krāsu atpazīšanu, krāsa jādublē arī ar formu.
Jāparedz apžilbšanas novēršanas iespējas, žalūziju uzstādīšana un citi risinājumi, kas novērš tiešo saules gaismu.
Jāņem vērā vizuālie kontrasti kāpņu iezīmēšanā un citu bīstamu vietu iezīmēšanā.
Jāparedz brīdināšana ar taktilo rakstu iestrādi grīdās ‒ brīdinošās joslas, vadlīniju sistēmas izveide.
Jāparedz droša dzelzceļa šķērsošanas vieta ar skaņas signālu.
Jāievieš asistējošās tehnoloģijas.
Redzes traucējumi apkārtējās vides kontekstā

## Slide 5
Dzirdes traucējumi
Vājdzirdīgs cilvēks
Nedzirdīgs cilvēks

## Slide 6
DZIRDES TRAUCĒJUMI
Jāparedz dažādi informācijas nodošanas veidi, izmantojot vizuālo informāciju ‒ tekstu, piktogrammas.
Jāparedz pietiekama telpa, lai būtu iespēja izmantot zīmju valodu.
Fona troksnis (piemēram, reklāmas, mūzika) pēc iespējas jāierobežo.
Jāveido vide, kas slāpē apkārtējos fona trokšņus, lai nodrošinātu skaidru audio informācijas saņemšanu, skaidru dzirdamību, skaņas atstarošanās samazināšanu.
Jāievieš asistējošas tehnoloģijas, piemēram, akustiskās cilpas.
Dzirdes traucējumi apkartējās vides kontekstā

## Slide 7
Kustību traucējumi

## Slide 8
CILVĒKI AR KUSTĪBU TRAUCĒJUMIEM, IEROBEŽOTU KUSTĪBU AMPILTŪDU UN IEROBEŽOTU MOBILITĀTI
Skaidri izprotams, loģisks ceļš uz nepieciešamajām telpām, piemēram, kasēm, tualetēm, liftiem u.tml.
Viegli, intuitīvi izprotami pārvietošanās ceļi un evakuācijas ceļi.
Jāparedz pietiekams pagriešanās un apgriešanās rādiuss cilvēkiem, kas izmanto tehniskos palīglīdzekļus (piemēram, riteņkrēslu).
Jāparedz atbilstošas samainīšanās vietas. Piemēram, šauram gaitenim vai ietvei ir paredzēta vieta, kur samainīties ar bērnu ratiem vai riteņkrēslu.
Jāparedz atbilstoša piekļuve iekārtām (piemēram, biļešu automātam, informācijas ekrāniem) cilvēkiem no sēdus pozīcijas vai augumā maziem cilvēkiem.
Jānodrošina atspīdumu novēršana norādēs, ekrānos no dažādiem skatu leņķiem, piemēram, lai ekrāns ir skaidri saskatāms no sēdus pozīcijas.
Jānodrošina piekļuve iekārtām divos augstumos: no sēdus un stāvus pozīcijas.
Jānodrošina ejas bez pakāpieniem, kāpnēm, piemēram, izmantojot pandusus.
Jāparedz pēc iespējas samazināta nepieciešamība pielietot spēku, piemēram, durvju atvēršanā.
Jāparedz viegli izmantojami slēdži, durvju aizslēgšanas, atvēršanas mehānismi, lai tos varētu izmantot cilvēks, piemēram, bez plaukstām u.tml.
Jāparedz nepieciešamie atbalsta rokturi, piemēram, kāpnēm, pandusiem, tualetēs u.tml.
Jāparedz neslidenas virsmas.
Kustību traucējumi apkārtējās vides kontekstā

## Slide 9: Universālais dizains
Daži piemēri, kur tas ir pieminēts.
ANO konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām
Būvniecības likumā
Noteikumi par Latvijas Republikas pastmarku un citu pasta apmaksas zīmju izgatavošanas un apgrozības kārtību
Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21
Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums
……….
……….
Produkti, pakalpojumi, vide

## Slide 10: Universālais dizains
Pamatprincipi
Pielietojuma taisnīgums
Pielietojuma daudzveidība
Vienkāršs un intuitīvs dizains
Uztverama informācija
Iecietība pret kļūdām lietojot
Vajadzīga neliela fiziska piepūle
Izmantots nepieciešamais izmērs un telpa
Produkti, pakalpojumi, vide

## Slide 11
Pielietojuma taisnīgums
Universālais dizains

## Slide 12
Pielietojuma daudzveidība
Universālais dizains

## Slide 13
Vienkāršs un intuitīvs dizains
Universālais dizains

## Slide 14
Uztverama informācija
Universālais dizains

## Slide 15
Iecietība pret kļūdām lietojot
Universālais dizains

## Slide 16
Neliela fiziska piepūle
Universālais dizains

## Slide 17
Universālais dizains
Nepieciešamais izmērs un telpa

## Slide 18
Kas nav universālais dizains

## Slide 19
Kas nav universālais dizains

## Slide 20
Kas nav universālais dizains

## Slide 21
Kas nav universālais dizains

## Slide 22
Kas nav universālais dizains

## Slide 23
Kas nav universālais dizains

## Slide 24
Mobilie pacēlāji
60%
10%
30%
70% neder!
Kas nav universālais dizains

## Slide 25
  LVS EN 17210:2021 L “Apbūvētas vides pieejamība un izmantojamība. Funkcionālās prasības”
Primāri jāizprot funkcionālās prasības!

## Slide 26: Noteikumi un standarti
«Rāmis» minimālajām prasībām!
Ministru kabineta noteikumi Nr. 693 -Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21
Projektēšanai nepieciešamie standarti
Latvijas valsts standarti
  LVS CEN/TR 17621:2021 “Apbūvētas vides pieejamība un izmantojamība. Tehnisko raksturlielumu, kritēriji un specifikācijas”
  LVS EN 17210:2021 L “Apbūvētas vides pieejamība un izmantojamība. Funkcionālās prasības”
  Vides pieejamībā ir jāprojektē!!!

## Slide 27
Piemēri iedvesmai, kad neko nevar izdarīt

## Slide 28
Piemēri iedvesmai, kad neko nevar izdarīt

## Slide 29
Piemēri iedvesmai, kad neko nevar izdarīt

## Slide 31: Vides pieejamība, normatīvi
Dizains, aprīkojums, tehnoloģijas
Attieksme
«Apeirona» trīs apļu teorija

## Slide 32
www.apeirons.lv
www.mapeirons.eu